## Slide 1: 第14-16章

## Slide 2: 第14章 端口
14.1 端口的读写
14.2 CMOS RAM 芯片
14.3 shl和shr指令
14.4 CMOS RAM中存储的时间信息

## Slide 3: 引言
CPU可以直接读写3 个地方的数据：
  （1）CPU 内部的寄存器；
  （2）内存单元；
  （3）端口。

## Slide 4: 14.1 端口的读写
对端口的读写不能用mov、push、pop等内存读写指令。
端口的读写指令只有两条：
  In
  Out

## Slide 5: 14.1 端口的读写
访问端口：
  注意：在in和out 指令中，只能使用 ax 或al 来存放从端口中读入的数据或要发送到端口中的数据。
  访问8 位端口时用 al ，访问16 位端口时用ax 。

## Slide 6: 14.1 端口的读写
对0～255端口进行读写：
in al,20h ;从20h端口读入一个字节
out 20h,al ;往20h端口写入一个字节
对256～65535端口读写时，端口号放在dx中：
mov dx,3f8h ;将端口号3f8送入dx
in al,dx ;从3f8h端口读入一个字节
out dx,al ;向3f8h端口写入一个字节

## Slide 7: 14.2 CMOS RAM 芯片
PC机中有一个CMOS RAM芯片，其有如下特征：
  （1）包含一个实时钟和一个有128个存储单元的RAM存储器。
  （早期的计算机为64个字节）
  （2）该芯片靠电池供电。
Notes:   所以，关机后其内部的实时钟仍可正常工作， RAM 中的信息不丢失。

## Slide 8: 14.2 CMOS RAM 芯片
CMOS RAM芯片特征：
  （3） 128 个字节的 RAM 中，内部实时钟占用 0～0dh单元来保存时间信息，其余大部分分单元用于保存系统配置信息，供系统启动时BIOS程序读取。
  BIOS也提供了相关的程序，使我们可以在开机的时候配置CMOS RAM 中的系统信息。

## Slide 9: 14.2 CMOS RAM 芯片
CMOS RAM芯片特征：
  （4）该芯片内部有两个端口，端口地址为70h和71h。
  70h为地址端口，存放要访问的CMOS RAM单元的地址；
  71h为数据端口，存放从选定的CMOS RAM 单元中读取的数据，或要写入到其中的数据。

## Slide 10: 14.2 CMOS RAM 芯片
如：读CMOS RAM的2号单元：
  1、将2送入端口70h
  2、从71h读出2号单元的内容
Notes: Mov al,2
Out 70h,al
---------------
In al,71h

## Slide 11: 特别提示
检测点14.1（page256）
没有通过此检测点，请不要向下进行

## Slide 12: 14.3 shl和shr指令
shl和shr 是逻辑移位指令.

## Slide 13: 14.3 shl和shr指令
shl逻辑左移指令，功能为：
  （1）将一个寄存器或内存单元中的数据向左移位；
  （2）将最后移出的一位写入CF中；
  （3）最低位用0补充。

## Slide 14: 14.3 shl和shr指令
指令：
mov al,01001000b
shl al,1 ;将al中的数据左移一位
  执行后(al)=10010000b，CF=0。

## Slide 15: 14.3 shl和shr指令
shl al,1的操作过程
  （1）左移：
  原数据： 01001000
  左移后：01001000
  （2）最后移出一位写入CF中：
  原数据： 01001000
  左移后： 1001000 CF=0
  （3）最低为用0补充：
  原数据： 01001000
  左移后： 10010000
如果接着上面，继续执行一条shl al,1指令？
执行后：(al)=00100000b，CF=1

## Slide 16: 14.3 shl和shr指令
再执行一条shl al,1指令的操作过程：
  （1）左移：
  原数据： 10010000
  左移后：10010000
  （2）最后移出一位写入CF中：
  原数据： 10010000
  左移后： 0010000 CF=1
  （3）最低为用0补充：
  原数据： 10010000
  左移后： 00100000

## Slide 17: 14.3 shl和shr指令
如果移动位数大于1时，必须将移动位数放在cl中。
比如，指令：
  mov al,01010001b
  mov cl,3
  shl al,cl
  执行后(al)=10001000b，因为最后移出
  一位是0，所以CF=0。

## Slide 18: 14.3 shl和shr指令
将X逻辑左移一位，相当于执行X=X*2。
比如：

## Slide 19: 14.3 shl和shr指令
shr逻辑右移指令，shl刚好相反：
  （1）将一个寄存器或内存单元中的数据向右移位；
  （2）将最后移出的一位写入CF中；
  （3）最高位用0补充。

## Slide 20: 14.3 shl和shr指令
指令：
mov al,10000001b
shr al,1 ;将al中的数据右移一位
  执行后(al)=01000000b，CF=1。
  如果接着上面，继续执行一条shr al,1指令，则执行后：(al)=00100000b，CF=0。

## Slide 21: 14.3 shl和shr指令
如果移动位数大于1时，必须将移动位数放在cl中。
比如，指令：
  mov al,01010001b
  mov cl,3
  shr al,cl
  执行后(al)=00001010b，因为最后移出
  的一位是0，所以CF=0。
将X逻辑右移一位，相当于执行X=X/2。

## Slide 22: 特别提示
检测点14.2（p258）
没有通过此检测点，请不要向下进行

## Slide 23: 14.4 CMOS RAM中存储的时间信息
在CMOS RAM中， BCD码的方式存放当前时间：
秒：00H
分：02H
时：04H
日：07H
月：08H
年：09H
这6个信息的长度长度都为1个字节。

## Slide 24: 14.4 CMOS RAM中存储的时间信息
编程：在屏幕中间显示当前的月份。
分析：这个程序主要做两部分工作：
  （1）从CMOS RAM的8号单元读出当前月份的BCD码；
  mov al,8
  out 70h,al
  in al,71h

## Slide 25: 14.4 CMOS RAM中存储的时间信息
  （2）将用BCD码表示的月份以十进制的形式显示到屏幕上。
  BCD 码值＝十进制数码值，则BCD码值＋30h＝十进制数对应的ASCII码。

## Slide 26: 14.4 CMOS RAM中存储的时间信息
  1-将从CMOS RAM的8号单元中读取的一个字节，分为两个表示BCD码值的数据。
mov ah,al ;al中为读出的数据
mov cl,4
shr ah,cl ;ah中为月份的十位数码值
and al,00001111b
;al中为月份的个位数码值

## Slide 27: 14.4 CMOS RAM中存储的时间信息
  （2）显示(ah)+30h 和 (al)+30 对应的ASCII码字符。
  Add ah,30h
  Add al,30h
  Mov bx,0b800h
  Mov es,bx
  Mov byte ptr es:[160*12+40*2],ah
  Mov byte ptr es:[160*12+40*2+2],al

## Slide 28
实现：
Cmos_1
14-1
14-2

## Slide 29: 第15章 外中断
15.1 接口芯片和端口
15.2 外中断信息
15.3 PC机键盘的处理过程
15.4 编写int 9中断例程
15.5 安装新的int 9中断例程

## Slide 30: 15.1 接口芯片和端口
CPU 除了有运算能力外，还要有 I/O（ Input/Output ，输入/输出）能力。
在PC 系统的接口卡和主板上，装有各种接口芯片。这些外设接口芯片的内部有若干寄存器，CPU 将这些寄存器当作端口来访问。
CPU 通过端口和外部设备进行联系。

## Slide 31: 15.2 外中断信息
CPU 在执行完当前指令后，可以检测到发送过来的中断信息，引发中断过程，处理外设的输入。
在PC 系统中，外中断源一共有两类：
  1、可屏蔽中断
  2、不可屏蔽中断

## Slide 32: 15.2 外中断信息
可屏蔽中断是CPU 可以不响应的外中断。
当CPU 检测到可屏蔽中断信息时：
  如果IF=1，则CPU 在执行完当前指令后响应中断，引发中断过程；
  如果IF=0，则不响应可屏蔽中断。

## Slide 33: 15.2 外中断信息
内中断所引发的中断过程：
（1）取中断类型码n；
（2）标志寄存器入栈，IF=0，TF=0；
（3）CS 、IP 入栈；
（4）(IP)=(n*4)，(CS)=(n*4+2)
由此转去执行中断处理程序。
可屏蔽中断信息来自于CPU外部，中断类型码是通过数据总线送入CPU 的；
内中断的中断类型码是在CPU内部产生的。

## Slide 34: 15.2 外中断信息
将IF置0，在进入中断处理程序后，禁止其他的可屏蔽中断。
如果在中断处理程序中需要处理可屏蔽中断，可以用指令将IF 置1 。
8086CPU 提供的设置IF的指令如下：
  sti，用于设置IF=1
  cli，用于设置IF=0

## Slide 35: 15.3 PC机键盘的处理过程
键盘输入的处理过程。
  1、键盘输入
  2、引发9号中断
  3、执行int 9中断例程
几乎所有由外设引发的外中断，都是可屏蔽中断。

## Slide 36: 15.3 PC机键盘的处理过程
按下一个键时，开关接通，产生一个扫描码（通码），松开按下的键时，也产生一个扫描码（断码），扫描码说明了松开的键在键盘上的位置。
扫描码被送入主板 中60H 端口的寄存器中。
Notes: 键盘上的每一个键相当于一个开关，键盘中有一个芯片对键盘上的每一个键的开关状态进行扫描。
一般将按下一个键时产生的扫描码称为通码，松开一个键产生的扫描码称为断码。

## Slide 37: 15.3 PC机键盘的处理过程
扫描码长度为一个字节，通码的第7 位为 0 ，断码的第7位为1。
如：g键的通码为22H，断码为a2H。
断码=通码＋80H

## Slide 38: 15.3 PC机键盘的处理过程

## Slide 39: 15.3 PC机键盘的处理过程
键盘芯片向CPU 发出INTR，中断请求，n= 9 。
CPU检测到该中断信息后，如果IF=1，则响应中断，执行int 9
Notes: 键盘的输入到达60H 端口时，相关的芯片就会向CPU 发出中断类型码为 9 的可屏蔽中断信息。
CPU检测到该中断信息后，如果IF=1，则响应中断，引发中断过程，转去执行int 9中断例程。

## Slide 40: 15.3 PC机键盘的处理过程
BIOS 中的int 9中断例程：
  （1）读出60H 端口中的扫描码；
  （2）若为字符键的扫描码，则将该扫描码和所对应的ASCII码送入内存中的 BIOS 键盘缓冲区；
  若为控制键和切换键，则将其转变为状态字节（ 用二进制位记录控制键和切换键状态的字节 ）写入内存中相应的单元。
  （3）对键盘系统进行相关的控制，比如，向相关芯片发出应答信息。
Notes: 若为控制键（比如 Ctrl ）和切换键（比如 CapsLock）

## Slide 41: 15.3 PC机键盘的处理过程
BIOS键盘缓冲区
  一个键盘输入用一个字单元存放，高位字节存放扫描码，低位字节存放字符码。
  该内存区可以存储15 个键盘输入
Notes: BIOS键盘缓冲区是系统启动后，BIOS用于存放int 9 中断例程所接收的键盘输入的内存区。
该内存区可以存储15 个键盘输入，因为 int 9 中断例程除了接收扫描码外，还要产生和扫描码对应的字符码，所以在BIOS键盘缓冲区中，一个键盘输入用一个字单元存放，高位字节存放扫描码，低位字节存放字符码。

## Slide 42: 15.3 PC机键盘的处理过程
0040:17 单元存储键盘状态字节，记录控制键和切换键的状态。键盘状态字节各位记录的信息如下：

## Slide 43: 15.4 编写int 9 中断例程
键盘输入的处理过程：
  （1）键盘产生扫描码；
  （2）扫描码送入60h 端口；
  （3）引发9 号中断；
  （4）CPU执行int 9中断例程处理键盘输入。
——重新编写int 9中断例程，按照自己的意图来处理键盘的输入？
Notes: 第（1）、（2）、（3）步都是由硬件系统完成的。我们能够改变的只有int 9中断处理程序。
我们可以重新编写int 9中断例程，按照自己的意图来处理键盘的输入。

## Slide 44: 15.4 编写int 9 中断例程
编程：
  在屏幕中间依次显示 “a”~“z” ，并可以让人看清。在显示的过程中，按下Esc键后，改变显示的颜色。

## Slide 45: 15.4 编写int 9 中断例程
assume cs:code
code segment
start: mov ax,0b800h
mov es,ax
mov ah，'a'
s: mov es:[160*12+40*2],ah
inc ah
cmp ah，'z'
jna s
mov ax,4c00h
int 21h
code ends
end start
1）- 依次显示”a”~”z”

## Slide 46: 15.4 编写int 9 中断例程
在每显示一个字母后，需要延时一段时间，看清后，再显示下一个字母。
如何延时呢？
让CPU 执行一段时间的空循环。

## Slide 47: 15.4 编写int 9 中断例程
我们用两个16 位寄存器来存放32 位的循环次数。如下：
mov dx,10h
mov ax,0
s: sub ax,1
sbb dx,0
cmp ax,0
jne s
cmp dx,0
jne s
Notes: 当ax=0时，ax-1才有借位，dx减1

## Slide 48: 15.4 编写int 9 中断例程
2）-按下 Esc 键后，改变显示的颜色？
键盘输入到达60h 端口后，就会引发 9号中断，CPU 则转去执行int 9中断例程。

## Slide 49: 15.4 编写int 9 中断例程
我们可以编写int 9中断例程：
  （1）从60h 端口读出键盘的输入；
  （2）调用BIOS 的int 9 中断例程，处理其他硬件细节；
  （3）判断是否为Esc的扫描码，如果是，改变显示的颜色后返回；如果不是则直接返回。

## Slide 50: 15.4 编写int 9 中断例程
1、从端口60h读出键盘的输入
in al,60h

## Slide 51: 15.4 编写int 9 中断例程
2、调用BIOS的int 9中断例程
将中断向量表中的int 9中断例程的入口地址改为我们写的中断处理程序的入口地址。
将原来int 9中断例程的偏移地址和段地址保存在ds:[0]和ds:[2]单元中
Notes: 当键盘输入到达60h会自动引发9号中断，若要改变功能，则需要定制自己的int 9，
判断按键是否为ESC的功能，
若为ESC，则执行设置的显示功能，否则正常调用系统的原来的int 9。
------ 新的int9 要调用原来的int 9：需要先保存原来的int 9的入口地址，需要调用时恢复 。

## Slide 52: 15.4 编写int 9 中断例程
Int 9的调用过程
（1）取中断类型码n；
（2）标志寄存器入栈；
（3） IF=0，TF=0；
（4） CS 、IP 入栈； ---- 断点地址
（5）(IP)=(n*4)，(CS=(n*4+2)
--- 中断例程的新地址
Notes: 取中断类型码是为了定位中断例程的入口地址，在我们的问题中，中断例程的入口地址已经知道。

## Slide 53: 15.4 编写int 9 中断例程
如何在新的中断例程中调用原来的int 9？
假设原来的旧int 9的入口地址事先保存到ds:0和ds:2单元中，类型码9已知，则：
（1）标志寄存器入栈；
（2）IF=0，TF=0；
（3）CS、IP入栈；
（4）(IP)=((ds)*16+0)，
(CS)=((ds)*16+2)。

## Slide 54: 15.4 编写int 9 中断例程
第（3）、（4）步可以用call dword ptr ds:[0]实现
  call dword ptr ds:[0]的功能也是： （1）CS 、IP 入栈； （2）(IP)=((ds)*16+0)，
  (CS)=((ds)*16+2)。

## Slide 55: 15.4 编写int 9 中断例程
新的int 9调用旧的int9，要实现：
（1）标志寄存器入栈；
（2）IF=0，TF=0；
（3）call dword ptr ds:[0]
对于（1），可用pushf实现。
对于（2），可用下面的指令实现。

## Slide 56: 15.4 编写int 9 中断例程
实现IF=0，TF=0步骤：
pushf
pop ax
and ah,11111100b
;IF和OF为标志寄存器的第9位和第8位
push ax
popf
Notes: 对标志寄存器不能直接设置。但可以pushf，popf操作。从而修改flag的值。

## Slide 57: 15.4 编写int 9 中断例程
pushf ;标志寄存器入栈
pushf
pop ax
and ah,11111100b ;IF和OF为标志寄存器的第9位和第8位
push ax
popf ;IF=0、TF=0
call dword ptr ds:[0];CS、IP入栈：
;(IP)=((ds)*16+0)，
  ;(CS)=((ds)*16+2)

## Slide 58: 15.4 编写int 9 中断例程
3）-如果是Esc键的扫描码，改变显示的颜色后返回
如何改变显示的颜色？
b800:160*12+40*2+1处是字符的属性
mov ax,0b800h
mov es,ax
inc byte ptr es:[160*12+40*2+1]
Notes: 显示的位置是屏幕的中问，即第12行40列，显存中的偏移地址为：160*12+40* 2。
所以字符的ASCII码要送入b800:160*12+40*2处。
而b800:160*12+40*2+1处是字符的属性，我们只要改变此处的数据就可以改变在b800:160*12+40*2处显示的字符的颜色了

## Slide 59: 15.4 编写int 9 中断例程
最后，要在程序返回前，将中断向量表中的ini 9中断例程的入口地址恢复为原来的地址？
mov ax,0
mov es,ax
push ds:[0]
pop es:[9*4]
push ds:[2]
pop es:[9*4+2]
Notes: 注意，本章中所有关于键盘的程序，因要直接访问真实的硬件，则必须在DOS实模式下运行。
在Windows 2000 的DOS 方式下运行，会出现一些和硬件工作原理不符合的现象。

## Slide 60: 特别提示
检测点15.1（page271）
没有通过此检测点，请不要向下进行！

## Slide 61: 15.5 安装新的 int 9 中断例程
我们安装一个新的int 9中断例程，使得原int 9中断例程的功能得到扩展。
任务：安装一个新的int 9中断例程，功能：在DOS下，按F1键后改变当前屏幕的显示颜色，其他的键照常处理。

## Slide 62: 15.5 安装新的 int 9 中断例程
分析：
（1）改变屏幕的显示颜色
改变从B800开始的4000个字一节中的所有奇地址单元中的内容，当前屏幕的显示颜色即发生改变。
程序如下

## Slide 63: 15.5 安装新的 int 9 中断例程
分析（续）：
（1）改变屏幕的显示颜色程序
mov ax,0b800h
mov es,ax
mov bx,1
mov cx,2000
s: inc byte ptr es:[bx]
add bx,2
loop s

## Slide 64: 15.5 安装新的 int 9 中断例程
（2）其他键照常处理
可以调用原int 9中断处理程序，来处理其他的键盘输入。

## Slide 65: 15.5 安装新的 int 9 中断例程
分析（续） ：
（3）原int 9中断例程入口地址的保存
因为在编写的新int 9中断例程中要调用原int 9中断例程，所以，要保存原int 9中断例程的入口地址。
保存在哪里？

## Slide 66: 15.5 安装新的 int 9 中断例程
分析（续） ：
显然不能保存在安装程序中，因为安装程序返回后地址将丢失。
我们将地址保存在0:200单元处。

## Slide 67: 15.5 安装新的 int 9 中断例程
分析（续） ：
（4）新int 9中断例程的安装
这个问题在前面己经详细讨论过。
我们可将新的int 9中断例程安装在0:204 处。
完整的程序代码

## Slide 68: 15.5 安装新的 int 9 中断例程
小结：CPU 对外设输入的通常处理方法。
  （1）外设的输入送入端口；
  （2）向CPU 发出外中断（可屏蔽中断）信息；
  （3）CPU检测到可屏蔽中断信息，如果IF=1，CPU在执行完当前指令后响应中断，执行相应的中断例程；
  （4）可在中断例程中实现对外设输入的处理。
端口和中断机制，是CPU 进行I/O的基础。

## Slide 69: 8086CPU指令系统总结

## Slide 70: 1、数据传送指令
比如：
mov、push、pop、pushf、popf、xchg等都是数据传送指令，
这些指令实现寄存器和内存、寄存器和寄存器之间的单个数据传送。

## Slide 71: 2、算术运算指令
比如：
add、sub、adc、sbb、inc、dec、cmp、imul、idiv、aaa等都是算术运算指令，
这些指令实现寄存器和内存中的数据的算数运算。
它们的执行结果影响标志寄存器的：sf、zf、of、cf、pf、af位。

## Slide 72: 3、逻辑指令
比如：
and、or、not、xor、test、shl、shr、sal、sar、rol、ror、rcl、rcr 等都是逻辑指令。
除了not指令外，它们的执行结果都影响标志寄存器的相关标志位。

## Slide 73: 4、转移指令
可以修改IP ，或同时修改CS 和IP 的指令统称为转移指令。转移指令分为以下几类：
（1）无条件转移指令，比如：jmp；
（2）条件转移指令，比如：jcxz、je、jb、ja、jnb、jna等；
（3）循环指令，比如：loop；
（4）过程，比如：call、ret、retf；
（5）中断，比如int、iret。

## Slide 74: 5、处理机控制指令
这些指令对标志寄存器或其他处理机状态进行设置 ，比如：
cld、std、cli、sti、nop、clc、cmc、stc、hlt、wait、esc、lock等都是处理机控制指令。

## Slide 75: 6、串处理指令
对内存中的批量数据进行处理
比如：movsb、movsw、cmps、scas、lods、stos等。
若要使用这些指令方便地进行批量数据的处理，则需要和rep、repe、repne等前缀指令配合使用。

## Slide 76: 7.I/O指令
IN
OUT